# Układ do monitorowania częstotliwości oddechu 
oraz sposób monitorowania częstotliwości oddechu

STAN OBECNY

Monitorowanie czynności oddechowych stanowi podstawę ratownictwa medycznego,  jest często wykorzystywane w naukach o sporcie – w trakcie lub po wykonywaniu ćwiczeń fizycznych. Kontrola respiracji szczególnie istotna jest w przypadku chorób układu oddechowego, tj. astmy. Na rynku znane są układy monitorujące parametry oddechu, w których wykorzystuje się pomiar: sygnałów akustycznych, przyspieszenia, zmian temperatury, pojemności, rezystancji, ciśnienia, wilgotności, efektu magneto-elastycznego czy przepływu gazu. Dotychczasowe metody wykorzystywały również zjawisko mikro-kondensacji, które znalazło zastosowanie szczególnie w badaniu oddechu podczas snu.

NOWE PODEJŚCIE DO ROZWIĄZANIA

Dotychczas znane rozwiązania umożliwiały monitorowanie jednocześnie częstotliwości i siły oddechu, choć nie zawsze istnieje potrzeba monitorowania obydwu parametrów. Wiele informacji o kondycji organizmu dostarcza już sam pomiar częstotliwości oddechu. Zgłoszone rozwiązanie pozwala na uzyskanie sygnału, który jest prostszy w dalszym przetwarzaniu i który można wprowadzać bezpośrednio do wejść binarnych układów cyfrowych.

Obecnie realizowane są testy nowej, zmniejszonej wersji czujnika wraz z torem bezprzewodowej transmisji danych.

ZALETY ROZWIĄZANIA

Zgłoszone rozwiązanie posiada szereg zalet w stosunku do rozwiązań znanych na rynku, w tym m.in.:

- prostą konstrukcję układu,

- łatwe dopasowanie form formy sygnału  dla urządzeń cyfrowych i przetwarzania binarnego,

- dużą amplitudę sygnału wyjściowego,

- krótki czas reakcji układu,

- możliwość niesymetrycznego zasilania bateryjnego,

- niski pobór energii,

- niskie koszty produkcji,

- możliwość realizacji czujnika w postaci układu scalonego (na przykład ze wzmacniaczem).

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Zgłoszone rozwiązanie może znaleźć zastosowanie głównie w medycynie, inżynierii biomedycznej, sensoryce oraz biosensoryce, naukach o sporcie i badaniach układu oddechowego.

WSPÓŁTWÓRCY ROZWIĄZANIA

Paweł Janik, Małgorzata Janik, Zygmunt Wróbel

STATUS PRAWNY OCHRONY

Rozwiązanie zostało zgłoszone w dniu 03.08.2012 r. w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P.400228 jako wynalazek.

DANE KONTAKTOWE

Mariusz Grzesiczak – Rzecznik patentowy UŚ

Tel. 500 335 056, e-mail: mariusz.grzesiczak@us.edu.pl

Dariusz Laska – Biuro Współpracy z Gospodarką

Tel. 512 104 418, e-mail: dariusz.laska@us.edu.pl