Kolumna głośnikowa

STAN OBECNY

Standardowe kolumny głośnikowe oparte są na systemach wielokanałowych lub stereo. Kilka głośników umieszcza się w specjalnej dostosowanej obudowie, która funkcjonuje jako pudło rezonansowe. Dodatkowo kolumny, nazywane często zestawami głośnikowymi, zawierają zwrotnice głośnikowe, umożliwiające rozdział pasma akustycznego na pasma częstotliwości dla konkretnych głośników. Ponadto mogą być wyposażone w urządzenia wzmacniające.

NOWE PODEJŚCIE

Przedmiotem wynalazku jest kolumna głośnikowa zawierająca pionową obudowę o przekroju poprzecznym w kształcie elipsy lub okręgu. Na całej długości zewnętrznego obwodu symetrycznie rozmieszczone są z dodatkowe kanały akustyczne, spełniające rolę filtrów akustycznych. Ponadto urządzenie wyposażone jest w głośnik niskotonowy, głośnik szerokopasmowy i rozpraszacz promieniowania akustycznego, zamontowany współosiowo z obudową kolumny.

ZALETY

Konstrukcja kolumny głośnikowej według wynalazku pozwala na:

- jednoczesną emisję ciśnienia akustycznego o jednakowych parametrach we wszystkich kierunkach;

- wyeliminowanie całkowicie lub w przeważającej części potrzebę stosowania zwrotnicy elektrycznej;

- niewielki stopień skomplikowania i niski koszt wykonania wynalazku;

- możliwość korekty ustawień filtru akustycznego bez uszkadzania obudowy zewnętrznej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Prezentowana kolumna głośnikowa znajduje zastosowanie zarówno w zakresie audio powszechnego użytku, jak też najwyższej klasy wyposażeniu hi-end oraz w sprzęcie studyjnym. Możliwości wykorzystania kolumny głośnikowej są nieograniczone i ściśle zależne od przyjętej skali rozwiązania, rozmiarów zewnętrznych, jak też użytych materiałów do obudowy czy typów głośników. W wyjściowym rozmiarze – ok. 1300 cm wysokości x 300 cm szerokości x 300 cm głębokości, wadze ok. 30 kg – jest wykonana w wersji podłogowej wolnostojącej i pretenduje do najwyższej klasy sprzętu audio. W mniejszych rozmiarach i z głośnikami niższej klasy może być wykorzystywana zarówno jako monitor studyjny, jak nawet w formie głośników używanych do komputera.

TWÓRCA

dr inż. R. Koprowski

OCHRONA PATENTOWA

Kolumna głośnikowa została zgłoszona do ochrony w Urzędzie Patentowym RP w dniu 15.03.2011 r. jako wynalazek (nr P.394211.) – z uwagi ze względu na nowe i korzystne cechy techniczne, oraz jako wzór przemysłowy (nr Wp.17981) – ze względu na swój oryginalny wygląd (wzór jest już w Polsce zarejestrowany pod nr. 17489). Następnie podjęto działania w celu zapewnienia Uniwersytetowi Śląskiemu praw wyłącznych do powyższego rozwiązania na terenie całej Unii Europejskiej. W dniu 28.12.2011 r. zostało dokonane zgłoszenie rozwiązania w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, w celu uzyskania wspólnotowego prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. OHIM udzielił prawo z rejestracji powyższego wzoru o numerze 001969072-0001. Prawa własności do wynalazku posiada Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.

DANE KONTAKTOWE rzecznik patentowy UŚ –Mariusz Grzesiczak tel. 500 335 056 mariusz.grzesiczak@us.edu.pl Biuro Współpracy z Gospodarką – Dariusz Laska tel. 512 104 418 dariusz.laska@us.edu.pl http://www.transfer.us.edu.pl/